Stück Mobillift 500 / 750

nach DIN 15018 H1/B1

aus Edelstahl in leicht versetzbarer Ausführung, ausgebildet als 360 °

schwenkbarer, rollengelagerter, handbetriebener Kran.

Oder als Anschlagpunkt für

Personensicherungsgeräte

mit 11 kN Tragkraft

bei maximal 1,50 m Auslage.

Bestehend aus Schwenkwerk,

höhenverstellbarem Teleskopausleger mit Seilrollen aus Polyamid und Sicherheitsaluminiumseilwinde,

wahlweise Edelstahlseilwinde

mit Edelstahlseil mit Schäkel für direkte Verbindung an Pumpen.

| max. Last | max. Auslage | max. Hakenhöhe |
| --- | --- | --- |
| 7.5 kN | 1.25 m | 2.5 m |
| 5.0 kN | 2.0 m | 3.9 m |
| 3.0 kN | 3.0 m | 3.0 m |

Seillänge:________

Der Ausleger ist nur in unbelastetem Zustand zu verstellen.

Einzelteilgewichte:

ca. 18 - 30 kg.

Stück Mobillift 300, 400

nach DIN 15018 H1/B1

aus Edelstahl 1.4301

In versetzbarer Ausführung,

ausgebildet als 360° schwenkbarer

rollengelagerter Hebekran,

Seilrollen aus Polyamid.

| max. Last | max. Auslage |
| --- | --- |
| 3 kN | 0,50 – 1,75 m |
| 2 kN | 1,75 – 2,35 m |

Seillänge:________

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.:  02594 / 9454-0

Fax: 02594 / 945457

Zum Lieferumfang gehört

1 Stück Betriebsanleitung sowie

1 Stück Prüfbuch.

Ständer: siehe Folgeposition

Es dürfen nur Originalständer der Firma Brockmann GmbH verwendet werden.

Preis ab Werk Dülmen.

Stück Bodenständer Typ1

für den Mobillift der Vorposition.

Höhe: 850-1250 mm

Stück Wandständer Typ2

für den Mobillift der Vorposition.

Höhe: 850-2000 mm

aus Edelstahl 1.4301/ 1.4571

oder

feuerverzinktem Stahl.

Zur Befestigung auf einem ausreichend dimensionierten Fundament mit Halfenschrauben, alternativ:

Gewindestangen M16 x 500 mm

mit Scheiben und Muttern,

oder in besonderen Fällen mit

bauaufsichtlich zugelassenen

zugzonentauglichen

Reaktionsankern.

Ein statischer Nachweis der Befestigung

ist Sache des Aufstellers.

inklusive Prüfbericht

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.: 02594 / 94540

Fax: 02594 / 945457

Preis ab Werk Dülmen.

Einsteckrohr Typ E

für die Ständertypen

3;4;5 der Folgepositionen aus

Edelstahl 1.4301/1.4571

oder

feuerverzinktem Stahl

mit Tragegriffen zur Bedienung.

Länge:

850 mm bis 1400 mm,

andere auf Anfrage.

Gewicht:

ca.30 bis max.75 kg.

Inklusiv Prüfbericht.

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.: 02594 / 94540

Fax: 02594 / 945457

Preis ab Werk Dülmen.

Bodenhülse Typ 3

aus Edelstahl 1.4301

für den Mobillift 500/750.

Zum einbetonieren in ausreichend

dimensionierten Betonbauwerken.

Bauhöhe 400 mm.

Mit einem Ablauf für

Oberflächenwasser am Boden

der Hülse, sowie einem

Abdeckblech.

Ein statischer Nachweis der

Befestigung ist Sache des

Aufstellers.

Inklusiv Prüfbericht

Preis ab Werk Dülmen.

Stück Wandständer Typ 4

für den Mobillift der Vorposition.

Stück Bodenständer Typ 5

für den Mobillift  der Vorposition

aus Edelstahl 1.4301/ 1.4571

oder aus verzinktem Stahl

für den Mobillift 500/750,

Zur Befestigung an einer ausreichend dimensionierten Mauer / Wand mit 4 Stück Gewindestangen M 16 X 500 mm mit Scheiben und Muttern

oder

in besonderen Fällen mit

4 Stück bauaufsichtlich zugelassenen zugzonentauglichen Reaktionsankern

M 16.

Ein statischer Nachweis der Befestigung

ist Sache des Aufstellers.

Inklusiv Prüfbericht.

Preis ab Werk Dülmen.