Ausschreibungstext  Trübwasserabzug

Trübwasserabzug Typ D

Nennweite 125,

mit Ablaufrohr DN 150.

Ablaufrohrlänge 2540 mm

mit Flansch.

Die weitergehende Ablaufleitung gehört nicht zum Lieferumfang.

Die Verstellhöhe max. 2140 mm

Antriebsmotor und Endschalter werden 600 mm oberhalb der Silokante plaziert.

Das Hülsrohr bis zum unteren Anschlussflansch oberhalb des Behälterbodens gehört zum Lieferumfang.

Der Trübwasserabzug dient gleichzeitig als Notüberlauf.

Rohre, Führungen, Spindeln, Flansche, Halterungen, Schrauben und Dübel sind aus Edelstahl 1.4571 gefertigt.

Der Getriebemotor, die Endschalter und das Anschlußgehäuse werden in Standardqualität geliefert.

Absenkgeschwindigkeit 10 mm/min.,

andere auf Anfrage.

Die Endschalter sind vorgerichtet für die Endstellung

Oben (aus),

Unten (aus und Aufwärtsbewegung ein),

Überlastschalter

(schaltet bei Überlastung des Antriebes ab).

Betriebsspannung:

400 Volt, 50 Hz, 0,12 kW.

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestr. 48-50

48249 Dülmen

Tel.: 02594/9454-0

Fax: 02594/5634

Lieferung  ab Werk Dülmen

.

Steuerung Trübwasserabzug

Schalt - und Steueranlage für die Trübwasserabzugseinrichtung im

Schlammsilo betriebsbereit liefern  einschließlich der Verkableung

(ca. 5 m),

bestehend u.a. aus:

Steuerung:

Fabrikat Fa. Brockmann

System:		Steuerungstyp "F"

Schaltkasten aus Edelstahl mit Bedientür nach VDE und VBG.

Die Endschalter sind vorgesehen für die Endstellung

Oben (aus)

Unten (aus und

Aufwärtsbetrieb ein.)

Überlastschalter  (Schaltet bei Überlastung des Antriebes ab)

Betriebsspannung 400 Volt, 50 Hz,

Antriebsleistung 0,12 kW

Vorsicherung

Steuersicherung

Wendeschützte mit Bimetallrelais,

Siemens LOGO,

Hand-Automatik-Schalter,

Taster: Auf, Ab, Halt, Start

1 Störlampe

1 Stück automatische Schaltschrankheizung

3 Stück Endschalter

1 Stück Meldeleitung für Betriebsstundenerfassung

1 Stück potentialfreier Kontakt für Störungsmeldung

Der Schaltschrank ist in Absprache mit dem Betriebspersonal am Schlammsilo zu befestigen.

Auf Anfrage mit Aufpreis:  Ansteuerung über
Bus-Steuerung.

Lieferung ab Werk Dülmen